## Slide 1
RADIOMASERIT JA NIIDEN HAVAITSEMINEN
Janne Peltonen
Petri Kotilainen
URSAN LAITEPÄIVÄT 06.04.2024

## Slide 2
SISÄLTÖ
Mikä on astrofysikaalinen maseri?
    Maser vs. laser
Masereista yleisesti
    Masertaajuudet ja -molekyylit
    Otolliset olosuhteet maserille
    Kohteet
Maserien havaitseminen
    Antenni
    Vastaanotin
    Signaalinkäsittely
Maser havaintojen esittely
    Hydroksyylimaserit 1.6GHz
    Metanolimaserit 6.7GHz

## Slide 3
MIKÄ ON ASTRONOMINEN MASERI?
Laser tuottaa koherenttia säteilyä stimuloidun emission avulla
Maser tuottaa vastaavasti radiosäteilyä
Molemmissa tapauksissa on kyseessä kvanttimekaaninen resonanssi
    Atomit virittyvät ulkoisesta energiasta (esim vieressä säteilevä tähti)
    Elektronit siirtyvät ulommalle kuorelle ja syntyy “käänteinen miehitys/population inversion” -tilanne
    Valon itsensä ohjaamana viritystilat purkautuvat
    Syntyy koherenttia säteilyä, jossa kaikella syntyneellä säteilyllä on sama taajuus ja vaihe

## Slide 4
MASEREISTA YLEISESTI
Masermolekyylit ja -taajuudet
Hydoksyyli (OH)
    1612.231 MHz
Metanoli (CH2OH)
    6668.518MHz
Vesihöyry (H2O)
    22235 MHz
Taajuus siirtyy Dopplerin takia melko paljon
Tarkka hetkellinen taajuus pitää laskea
    Havaintopaikka
    Kellonaika
    Päivämäärä
    Kohteen suunta (RA&DEC)

## Slide 5
MASEREISTA YLEISESTI
Masereita esiintyy:
Kehittyneet tähdet (punaiset ylijättiläiset, red hypergiant star)
    V1489 Cygni
    V0437 Sct
Tähtien muodostumisalueet
    IRAS 02232+6138 (G133.949)
Planeetat
    Jupiter
Komeetat
Supernovajäänteet
Ekstragalaktiset lähteet
    Megamaser

## Slide 6
MASEREISTA YLEISESTI
Maserkohde voi säteillä usealla taajuudella samaan aikaan
Eri molekyylit maseroivat tietyillä etäisyysalueilla tähdestä
    SiO-maser 5..10 AU
    Vesimaser 100..400 AU
    Hydoksyylimaser 1000..10000 AU
Maserin ilmiöitä
    Säteilyn voimakkuus riippuu eksponentiaalisesti resonoivasta pituudesta -→”beaming” -ilmiö
    Maseri voi olla saturoitunut tai ei-saturoitunut
    Saturoituneessa intensiteetti kasvaa lineaarisesti
    Ei-saturoituneessa intensiteetti kasvaa eksponentiaalisesti
Kirkkaita kohteita
          Jopa 10e9 Kelviniä (efektiivisesti, ei termisesti)
    Polarisoituneita
    Pyörivää tai lineaarista polarisaatiota
Muuttuvia kohteita
    Intensiteetti voi muuttua melko nopeasti (päivissä/kuukausissa)
    Kaasun liike vs. beaming -ilmiö

## Slide 7
OH MASERKOHTEITA

## Slide 8
MASERIEN HAVAITSEMISESTA
Antenni
    4m paraboloidi
    Kuvassa 1612 MHz syöttö paikallaan
    Radiolaitteet puisen rungon sisällä
    Etuvahvistin
    Kaistanpäästösuodin

## Slide 9
VASTAANOTINSYSTEEMI
Kaistan
päästö-
suodatin
Etuvahvistin
Ohjelmisto-
vastaanotin
PC
Rubidium
kello-
referenssi
Kaapeli
Periaatekuva 1.6GHz OH-vastaanottimesta

## Slide 10
RADIOLAITTEET OH MASERIN HAVAITSEMISEEN
“Kumar”-syöttö
Hattu optimoi säteilykuvion → hyvä hyötysuhde
Runko ja vahvistimet

## Slide 11
RADIOLAITTEET OH MASERIN HAVAITSEMISEEN
Etuvahvistin
SDR-vastaanotin
- Systeemikohinaluku noin 0.4dB / 40K
Syöttötorvi “coffee can feed”
Halkaisija noin 0.77 aallonpituutta

## Slide 12
HYDROKSYYLIMASER V1489 NML CYG
V1489 Cyg / NML Cyg
    RA 20:46
    DEC 40:06 (korkealla elevaatiolla)
    Flux taulukosta 1921 Janskyä (380..500 J toisissa taulukoissa)
    MJD 59774.936 / 08.07.2022
Kohde liikkuu meihin nähden
    Kohteen oma liike +13.3 km/s =+74 kHz
    Aurinkokunnan liike vs LSR +16.5km/s =+91 kHz
    Maan rataliike, doppler noin +15km/s =+82 kHz
    Maan pyörimisliike, doppler noin 3 kHz
    Doppler tässä noin 244 kHz

## Slide 13
HYDROKSYYLIMASER V1489 NML CYG
V1489 Cyg
    Ensimmäinen mittaus ja myöhempi mittaus samassa kuvassa
    19.07.2022 ja 08.09.2022
    Piikki on siirtynyt selvästi
    Myöhemmässä mittauksessa on selvästi vahvempi flux eli vuo
    9.8.2022 mittausaika vain noin 3.5 tuntia
    19.7.2022 data on koostettu neljästä mittauksesta, yhteensä 8.8 tuntia
    Siirtymää ei näissä kuvissa ole kompensoitu pois mittauksen ajalta
    Mitatut piikin paikat täsmäävät laskettuun paikkaan

## Slide 14
HYDROKSYYLIMASER V1489 NML CYG
V1489 Cyg / NML Cyg
    Punainen ylijättiläinen, 1A-III
    Muuttuva tähti, visuaalinen mag ~16.6
    Etäisyys noin 5200 valovuotta
    Säde 1600..2800 auringon sädettä (=Saturnuksen rata)
    Hukkaa materiaa nopeasti
    Ympärillä tomu/kaasukehä
    Iso, kylmä, punainen ja kirkas (250000x Auringon kirkkaus)
Copyright: Astrophysical Journal, 699:1423-1432, 2009 July 10/Nick Parke

## Slide 15
HYDROKSYYLIMASER V1489 NML CYG
HR-kaavio
NML Cygni
    Aivan kaavion kulmassa
    OH/IR-tähti
    Spektriluokka-M
    Kirkkausluokka 1A-III

## Slide 16
HYDROKSYYLIMASER V0437 SCT
V0437 Sct (Kilpi/Scutum)
    RA 18:37
    DEC -05:26 (matalalla elevaatiolla)
    Flux taulukossa 516 Janskyä
    Maan rataliike kompensoitu kuvassa siirtämällä spektriä x-suunnassa
Mitattu taajuus vs. laskettu taajuus:
f1=1612.131e6; %f_vla=1612.128
f2=1612.128e6; %f_vla=1612.127
f3=1612.127e6; %f_vla=1612.125
f6=1612.119e6; %f_vla=1612.116
f7=1612.119e6; %f_vla=1612.115
f9=1612.107e6; %f_vla=1612.104

## Slide 17
HYDROKSYYLIMASER V0437 SCT
V0437 Sct (Kilpi/Scutum)
    Punainen jättiläinen
    Säde noin 860 auringon sädettä
    OH/IR-tähti
GLIMPSE 360/Spitzer Space Telescope

## Slide 18
MASERIN SPEKTRIN MUODOSTUMINEN
V1489 ja V0437 tähtityypin kaksoisspektrin muodostuminen
https://astropeiler.de/sites/default/files/Astropeiler_Story_5.pdf
Punasiirtynyt 110 Jy
Sinisiirtynyt 430 Jy
* Tähden radiaalinopeuden voi laskea piikkien keskiarvona

## Slide 19
DOPPLERSIIRTYMÄN LASKENTA
VLA arrayn ohjelma: http://www.vla.nrao.edu/astro/guides/dopset/
30e3*cosd(60)=15 km/s

## Slide 20
DOPPLERSIIRTYMÄN LASKENTA

## Slide 21
VASTAANOTINSYSTEEMI 6.7GHz
Kaistan
päästö-
suodatin
Etuvahvistin
Ohjelmisto-
vastaanotin
PC
Rubidium
kello-
referenssi
Kaapeli1
Periaatekuva 6.7GHz Metanoli-vastaanottimesta
Kaapeli2
LO 6.3GHz
6.7GHz
IF 400MHz

## Slide 22
METANOLIMASERIN HAVAITSEMINEN
Metanolimaserin vastaanotin 6.7GHz V1

## Slide 23
METANOLIMASERIN HAVAITSEMINEN
Metanolimaserin vastaanotin 6.7GHz, kesällä 2022

## Slide 24
METANOLIMASERIN HAVAITSEMINEN
- RX V2
- kevät 2023

## Slide 25
METANOLIMASERIN HAVAITSEMINEN
- Systeemikohinaluku on noin 1.2dB / 100K

## Slide 26
METANOLIMASER RX V2 6.7GHz
Ohjelmistoradion testausta:
* Vasemmalla ei haluttu “spurri” 432MHz
* Oikealla 433.5MHz testisignaali generaattorista

## Slide 27
METANOLIMASERIEN TIETOKANTA

## Slide 28
METANOLIMASERI G133.949/IRAS 02232+6138
- Tähdenmuodostumisalue W3
- Draco/Lohikäärme (~Joutsenen ja Pikkuotavan välissä)
- Etäisyys noin 6400 vv
- Kuva alla Effelsberg 100m
- Kuva oikealla Janne&Petri 4m

## Slide 29
METANOLIMASERI G188.946/IRAS 06058+2138
- Orionin yläpuolella
- Kuva alla:
Hartebeesthoek Radio Astronomy Observatory
Kuva: Glimse 360

## Slide 30
METANOLIMASERI G9.621/IRAS 18032-2032
- Tämä voi olla ensihavainto tästä maserista Suomessa?
- Sijaitsee hyvin matalalla (dec -20.5 astetta)
- Ilmeisesti kohde jää puurajan alle Metsähovissa
-Scutum/Kilpi
-Kotkansumun alapuolella
-Kuva alla: Parkes Observatory 64m
Kuva: Glimse 360

## Slide 31
ANTENNIN PARANNUKSIA
Suuntaustarkkuuden parantaminen
    Absoluuttianturit laitettiin inkrementtianturien tilalle
    Tarkkuuden paraneminen mahdollisti metanolimaserin havaitsemisen (antennin keila hyvin kapea)
    AZ ja EL -akselien välinen kulma ei ollutkaan 90 astetta→Laskennallinen korjaus

## Slide 32
RADIOTEKNIIKKAA
F on lineaarinen kohinaluku (ei dB)
G on lineaarinen vahvistus (ei dB)
→ Ketjussa ensimmäisen vahvistimen kohinaluku on olennaisin ja sen tulee olla mahdollisimman pieni.

## Slide 33
SIGNAALINKÄSITTELY

## Slide 34
SIGNAALINKÄSITTELY
Ensin signaali näytteistetään aikatasossa
Aikatason signaali muunnetaan taajuustasoon FFT:llä
    4096 bin
    Samplerate 2.4MHz -→rbw=~568Hz
Talletetaan spektrin kertoimet sopivalla keskiarvoituksella
    Talletus noin 68s välein
Lopullinen keskiarvoitus tehdään jälkiprosessointina Octavella (=Matlab)

## Slide 35
SIGNAALINKÄSITTELY
Signaalitason vaihtelu normalisoidaan pois Octavessa
    Radio-osien vahvistuksen vaihtelu poistuu
Taajuustason ekvalisointi Octavessa 3.-asteen polynomisovituksella (polyfit)
    Polynomimalli lasketaan huomioiden vain kohinadata (kuvassa punainen osuus). Ei itse piikkiä.

## Slide 36
SIGNAALINKÄSITTELY
Ekvalisoinnin jälkeen spektri on suoristunut ja maserin piikki näkyy hyvin

## Slide 37
KIITOS KUULIJOILLE..